## Slide 1: Temperatursensoren NTC und PTC

## Slide 2: Funktionsweise

## Slide 3: Wie funktionieren Temperatursensoren (Temperaturfühler)?
Temperaturfühler sind ___________ Bauelemente.
Bei NTC- und PTC-Sensoren wird die ________ gemessen.
Aus der ________ wird der Widerstand berechnet (Spannungsteilerregel).
Aus dem ____________________ Widerstand wird anschließend die Temperatur bestimmt.
Notes: Temperaturfühler = Temperatursensor = Wärmesensor = Wärmefühler

## Slide 4: Wie funktionieren Temperatursensoren?  Lösung:
Temperaturfühler sind elektrische Bauelemente.
Bei NTC- und PTC-Sensoren wird die Spannung gemessen.
Aus der Spannung wird der Widerstand berechnet (Spannungsteilerregel).
Aus dem temperaturabhängigen Widerstand wird anschließend die Temperatur bestimmt.
Notes: Temperaturfühler = Temperatursensor = Wärmesensor = Wärmefühler

## Slide 5: Wie funktionieren NTC-Sensoren?
= Heißleiter
Widerstand sinkt mit steigender Temperatur
________ Temperaturkoeffizient
Englisches Akronym: NTC
Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
____ freie Ladungsträger bei höherer Temperatur
Erhöhte _____________
Verringerter Widerstand
Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG
Material: Halbleiter
Anwendung: Präzise Temperaturmessung (z.B. Thermometer)

## Slide 6: Wie funktionieren NTC-Sensoren?  Lösung:
Material: Halbleiter
= Heißleiter
Widerstand sinkt mit steigender Temperatur
Negativer Temperaturkoeffizient
Englisches Akronym: NTC
Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
Mehr freie Ladungsträger bei höherer Temperatur
Erhöhte Leitfähigkeit
Verringerter Widerstand
Anwendung: Präzise Temperaturmessung (z.B. Thermometer)
Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG

## Slide 7: Wie funktionieren PTC-Sensoren?
Material: Metalle
= Kaltleiter
Widerstand sinkt mit steigender Temperatur
_____ Temperaturkoeffizient
Englisches Akronym: NTC
Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
________ Beweglichkeit der Ladungsträger bei höherer Temperatur
Verringerte _____________
Erhöhter Widerstand
Anwendung: Temperaturregelung
Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG

## Slide 8: Wie funktionieren PTC-Sensoren?  Lösung:
Material: Metalle
= Kaltleiter
Widerstand steigt mit steigender Temperatur
positiver Temperaturkoeffizient
Englisches Akronym: PTC
Arbeitsweise basiert auf Halbleiterphysik
Geringere Beweglichkeit der Ladungsträger bei höherer Temperatur
Verringerte Leitfähigkeit
Erhöhter Widerstand
Anwendung: Temperaturregelung
Quelle: https://rn-wissen.de/wiki/images/d/d6/Schaltzeichen_ntcptc.PNG

## Slide 9: Welche Kurve gehört zu welchem Sensor?
Quelle: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.elektrotechnik-fachbuch.de%2Fimg%2FKalt_und_Heissleiter.gif&sp=1767796783T05f73c1a8073f256ef2546e02e5ec1d380cd5e7cdac181386177771b10a01064

## Slide 10: Welche Kurve gehört zu welchem Sensor?  Lösung:
Quelle: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.elektrotechnik-fachbuch.de%2Fimg%2FKalt_und_Heissleiter.gif&sp=1767796783T05f73c1a8073f256ef2546e02e5ec1d380cd5e7cdac181386177771b10a01064

## Slide 11: Wie berechnet sich die Temperatur bei NTC-Sensoren?
Beta-Formel:
geg.:
B = 4069 K
R0 = 5000 Ω
R(T) = 5500 Ω
T0 = 25 °C = 298,15 K
ges.:
T

## Slide 12: Wie berechnet sich die Temperatur bei NTC-Sensoren? Lösung:
Beta-Formel:
geg.:
B = 4069 K
R0 = 5000 Ω
R(T) = 5500 Ω
T0 = 25 °C = 298,15 K
ges.:
T
Lsg.:
T = 296,08 K = 22,93 °C

## Slide 13: Anwendung NTC-Sensor

## Slide 14: Wie wird ein NTC-Sensor verschaltet?
___ ── [ Rfix ] ── GPIO-Pin (ADC, z. B. _____) ── ___ ── GND
z.B. ____

## Slide 15: Wie wird ein NTC-Sensor verschaltet?  Lösung:
Quelle: intern
3.3V ── [ Rfix ] ── GPIO-Pin (ADC, z. B. GPIO34) ── NTC ── GND
z.B. 10 kΩ

## Slide 16: Wie wird ein NTC-Sensor programmiert?
Quelle: intern
Quelle: intern
Notes: Skript: NTC_Luecken

## Slide 17: Wie wird ein NTC-Sensor programmiert?  Lösung:
Quelle: intern
ACHTUNG:
Werte sind abhängig von vorhandenem Sensor; B-Wert muss (wenn nicht von Hersteller angegeben) bei von Folie 12 abweichenden gegebenen Werten neu berechnet werden
Quelle: intern
Notes: Skript: NTC

## Slide 18: Praxistest NTC-Sensor

## Slide 19
Materialliste für Test eines NTC-Sensors:
NTC-Sensor x 1
Bread-Board x 1
Jumper-Kabel (Male-Male)
Mikrocontroller (ESP32) x1
Widerstand 10 Kohm x 1
Computer mit Arduino IDE
USB-A zu USB-C Kabel
Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/B400%2FGAX.jpg?type=Product&
Quelle: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002885952PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center
Quelle: https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/jumper-wire-kabel-40-stk-je-20-cm-m2m-male-to-male-kompatibel-mit-arduino-und-raspberry-pi-breadboard-140806.jpg?v=1679398754&width=1200
Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/B400%2F%21WID1_4W.jpg?type=Product&
Quelle: https://www.roboter-bausatz.de/media/image/d8/f3/0e/RBS18335_600x600.jpg
Quelle: https://www.arduino.cc/wiki/static/arduino-app-76bd27c4ce7246825aceb8efe2871f7a.svg

## Slide 20
Quelle: intern
Quelle: intern
Vorgehen zum Test eines NTC:
Schritt: Verschaltung des NTC vornehmen
Schritt: Programmcode des NTC auf ESP flashen (ARDUINO)
Schritt : NTC mit Hand für etwa 10 Sekunden umschließen
Schritt: NTC loslassen für etwa 10 Sekunden
Schritt: Schritt 3 und 4 insgesamt 3 mal wiederholen
Auswertung des Tests eines NTC-Sensors:
Steigt und sinkt die Temperatur wie vorgesehen?
Sind die Temperaturänderungen bei Wiederholung des Schrittes 3 und 4 stabil?
Was ist die Differenz zwischen der maximal und der minimal gemessenen Temperatur?

## Slide 21: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!