## Slide 1: DHT22 Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor

## Slide 2: Funktionsweise

## Slide 3: Wie funktioniert ein DHT22? (1)
Zur Messung der Temperatur wird ein __________ eingesetzt.
Die relative Luftfeuchte wird mithilfe eines kapazitiven Messverfahrens bestimmt.
Der DHT22 ermöglicht die Messung der __________ und der __________________.

## Slide 4: Wie funktioniert ein DHT22? (1)  Lösung:
Der DHT22 ermöglicht die Messung der Temperatur und der relativen Luftfeuchte.
Zur Messung der Temperatur wird ein NTC-Sensor eingesetzt.
Die relative Luftfeuchte wird mithilfe eines kapazitiven Messverfahrens bestimmt.

## Slide 5: Wie funktioniert ein DHT22? (2)
Ein kapazitiver Luftfeuchtsensor besteht aus drei Schichten:
zwei leitfähigen Elektroden und einem hygroskopischen (_________________) Polymer.
Dieser Aufbau entspricht dem eines ___________________.

## Slide 6: Wie funktioniert ein DHT22? (2)
Ein kapazitiver Luftfeuchtsensor besteht aus drei Schichten:
zwei leitfähigen Elektroden und einem hygroskopischen (wasseranziehenden) Polymer.
Dieser Aufbau entspricht dem eines Plattenkondensators.

## Slide 7: Wie funktioniert ein DHT22? (3)
Anhand der Kapazitätsänderung des Kondensators wird mithilfe einer Kalibrierung die relative Luftfeuchte ermittelt.
Dem liegt folgender ____________ zugrunde:
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Sinkende Spannung
Steigende Kapazität des Kondensators

## Slide 8: Wie funktioniert ein DHT22? (3)  Lösung:
Anhand der Kapazitätsänderung des Kondensators wird mithilfe einer Kalibrierung die relative Luftfeuchte ermittelt.
Dem liegt folgender Zusammenhang zugrunde:
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Sinkende Spannung
Steigende Kapazität des Kondensators

## Slide 9: Wie funktioniert ein DHT22? (4)
Die Dielektrizitätskonstante ist eine Materialkonstante, die angibt, wie stark ein Material ein elektrisches Feld beeinflusst bzw. abschwächt.
Wasser besitzt mit eine _________ Dielektrizitätskonstante (im Vergleich zu Luft mit .
Je höher die relative Luftfeuchte, desto ____ Wasser lagert sich im Polymer an (hygroskopisches Polymer).
Die Dielektrizitätskonstante des Polymers ______ somit bei Erhöhung der relativen Luftfeuchte.
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante

## Slide 10: Wie funktioniert ein DHT22? (4)  Lösung:
Die Dielektrizitätskonstante ist eine Materialkonstante, die angibt, wie stark ein Material ein elektrisches Feld beeinflusst bzw. abschwächt.
Wasser besitzt mit eine sehr hohe Dielektrizitätskonstante (im Vergleich zu Luft mit .
Je höher die relative Luftfeuchte, desto mehr Wasser lagert sich im Polymer an (hygroskopisches Polymer).
Die Dielektrizitätskonstante des Polymers steigt somit bei steigender relativer Luftfeuchte.
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante

## Slide 11: Wie funktioniert ein DHT22? (4)
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Zwischen den Elektroden des Plattenkondensators baut sich bei angelegter Spannung ein elektrisches Feld auf.
Bei steigender Dielektrizität wird das elektrische Feld im Plattenkondensator ____________, denn es gilt:
,
wobei:
elektrsiches Feld,
elektrisches Erregungsfeld,
elektrische Feldkonstante (Dielektrizitätskonstante ______)
 wenn

## Slide 12: Wie funktioniert ein DHT22? (4)  Lösung:
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Zwischen den Elektroden des Plattenkondensators baut sich bei angelegter Spannung ein elektrisches Feld auf.
Bei steigender Dielektrizität wird das elektrische Feld im Plattenkondensator abgeschwächt, denn es gilt:
,
wobei:
elektrsiches Feld,
elektrisches Erregungsfeld,
elektrische Feldkonstante (Dielektrizitätskonstante Vakuum)
 wenn

## Slide 13: Wie funktioniert ein DHT22? (5)
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Sinkende Spannung
Bei sinkender elektrischer Feldstärke nimmt die Spannung des Plattenkondensators __, denn es gilt:
,
wobei:
Spannung,
Abstand zwischen den Platten
 wenn

## Slide 14: Wie funktioniert ein DHT22? (5)  Lösung:
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Sinkende Spannung
Bei sinkender elektrischer Feldstärke nimmt die Spannung des Plattenkondensators ab, denn es gilt:
,
wobei:
Spannung,
Abstand zwischen den Platten
 wenn

## Slide 15: Wie funktioniert ein DHT22? (6)
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Sinkende Spannung
Steigende Kapazität des Kondensators
Bei sinkender Spannung nimmt die Kapazität des Plattenkondensators __, denn es gilt
wobei:
Kapazität
Ladung
 wenn

## Slide 16: Wie funktioniert ein DHT22? (6)  Lösung:
Steigende relative Luftfeuchtigkeit
Steigende Dielekrizitäts-konstante
Sinkende Feldstärke
Sinkende Spannung
Steigende Kapazität des Kondensators
Bei sinkender Spannung nimmt die Kapazität des Plattenkondensators zu, denn es gilt
wobei:
Kapazität
Ladung
 wenn

## Slide 17: Anwendung DHT22

## Slide 18: Wie wird ein DHT22 verschaltet?
____(ESP) → VCC (DHT22)
GPIO-Pin (ESP, z. B. _____) → DATA (DHT22)
GND (ESP) → ___ (DHT22)
(____ (ESP) ── [ Rfix ] ── ____ (DHT22))
4.7 kΩ – 10 kΩ
Hinweis: Einige DHT22-Sensoren verfügen bereits über einen eingebauten Widerstand. In dem Fall ist kein zusätzlicher Widerstand von Nöten.

## Slide 19: Wie wird ein DHT22 verschaltet?  Lösung:
3.3 V (ESP) → VCC (DHT22)
GPIO-Pin (ESP, z. B. GPIO4) → DATA (DHT22)
GND (ESP) → GND (DHT22)
(3.3 V (ESP) ── [ Rfix ] ── DATA (DHT22))
4.7 kΩ – 10 kΩ
Quelle: intern
Quelle: intern
Hinweis: Einige DHT22-Sensoren verfügen bereits über einen eingebauten Widerstand. In dem Fall ist kein zusätzlicher Widerstand von Nöten.

## Slide 20: Wie wird ein DHT22 programmiert?
Quelle: intern
Notes: Skript: DHT22_Luecken

## Slide 21: Wie wird ein DHT22 programmiert?  Lösung:
Quelle: intern
Notes: Skript: DHT22

## Slide 22: Praxistest DHT22

## Slide 23
Materialliste für Test eines DHT22:
DHT22 x 1
Bread-Board x 1
Jumper-Kabel (Male-Male)
Mikrocontroller (ESP32) x1
Widerstand 4.7 Kohm x 1
Computer mit Arduino IDE
USB-A zu USB-C Kabel
Quelle: https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/dht22-am2302-temperatursensor-und-luftfeuchtigkeitssensor-853336.jpg?v=1679398452&width=1200
Quelle: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002885952PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center
Quelle: https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/jumper-wire-kabel-40-stk-je-20-cm-m2m-male-to-male-kompatibel-mit-arduino-und-raspberry-pi-breadboard-140806.jpg?v=1679398754&width=1200
Quelle: https://cdn-reichelt.de/resize/600%2F-/web/xxl_ws/B400%2F%21WID1_4W.png?type=ProductXxl&resize=600%252F-&
Quelle: https://www.roboter-bausatz.de/media/image/d8/f3/0e/RBS18335_600x600.jpg
Quelle: https://www.arduino.cc/wiki/static/arduino-app-76bd27c4ce7246825aceb8efe2871f7a.svg

## Slide 24
Vorgehen zum Test eines DHT22:
Schritt: Verschaltung des DHT22 vornehmen
Schritt: Programmcode des DHT22 auf ESP flashen (ARDUINO)
Schritt : DHT22 mit Hand für etwa 10 Sekunden umschließen
Schritt: DHT22 loslassen für etwa 10 Sekunden
Schritt: Schritt 3 und 4 insgesamt 3 mal wiederholen
Auswertung des Tests eines DHT22:
Steigt und sinkt die Temperatur wie vorgesehen?
Steigt und sinkt die relative Luftfeuchte wie vorgesehen?
Sind die Temperatur- und Luftfeuchteänderungen bei Wiederholung des Schrittes 3 und 4 stabil?
Was ist die Differenz zwischen der maximal und der minimal gemessenen Temperatur und Luftfeuchte?

## Slide 25: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!